## Slide 1: 智能循迹小车第一次培训
小车拼装培训

## Slide 2: 目录
一、零件清单
二、零件图示
三、工具介绍
四、小车拼装指导

## Slide 3: 零件清单
螺丝刀*1，尖嘴钳*1，斜口钳*1
底盘*2，电机支架*8
M3*8圆头螺丝*6，M3*30铜柱*6，M3*10圆头螺丝*10，M3*30平头螺丝*8，M3螺母*25
减速马达*4，轮胎*4
杜邦线21cm公对母*40
L298N
4路循迹模块
Arduino

## Slide 4: 零件图示

## Slide 5: Arduino图示

## Slide 6: Arduino软件

## Slide 7: 四路循迹模块图示

## Slide 8: L298N图示

## Slide 9: 减速马达图示

## Slide 10: 马达固定件图示

## Slide 11: 底盘图示

## Slide 12: 循迹小车图示

## Slide 13: 工具介绍

## Slide 14: 螺丝刀

## Slide 15
将螺丝刀拥有特化形状的端头对准螺丝的顶部凹坑，固定，然后开始旋转手柄。
根据规格标准，顺时针方向旋转为嵌紧；逆时针方向旋转则为松出。(极少数情况下则相反)
一字螺丝批可以应用于十字螺丝。但十字螺丝拥有较强的抗变形能力。

## Slide 16: 尖嘴钳

## Slide 17
钳柄上套有额定电压500V的绝缘套管。是一种常用的钳形工具。用途 主要用来剪切线径较细的单股与多股线，以及给单股 导线接头弯圈、剥塑料绝缘层等，能在较狭小的工作空间操作，不带刃口者只能夹捏工作，带刃口者能翦切细小零件，它是电工（尤其是内线器材等装配及修理工作常用工具常用的工具之一）

## Slide 18: 斜口钳

## Slide 19
斜口钳功能以切断导线为主，2.5mm&sup2;的单股铜线，剪切起来已经很费力，而且容易导致钳子损坏，所以建议斜口钳不宜剪切2.5mm&sup2;以上的单股铜线和铁丝。在尺寸选择上以5”、6”、7”为主，普通电工布线时选择6”、7”切断能力比较强，剪切不费力。线路板安装维修以5”、6”为主，使用起来方便灵活，长时间使用不易疲劳。4”的属于迷你的钳子，只适合做一些小的工作。

## Slide 20: 剥线钳

## Slide 21
根据缆线的粗细型号，选择相应的剥线刀口
将准备好的电缆放在剥线工具的刀刃中间，选择好要剥线的长度
握住剥线工具手柄，将电缆夹住，缓缓用力使电缆外表皮慢慢剥落
松开工具手柄，取出电缆线，这时电缆金属整齐露出外面，其余绝缘塑料完好无损。

## Slide 22: 万能便

## Slide 23
结构组成：表头、选择开关、表笔和表笔插孔、测量线路
操作规程：1、使用前应熟悉万用表各项功能，根据被测量的对象，正确选用档位、量程及表笔插孔。
2、在对被测数据大小不明时，应先将量程开关，置于最大值，而后由大量程往小量程档处切换，使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
3、测量电阻时，在选择了适当倍率档后，将两表笔相碰使指针指在零位，如指针偏离零位，应调节“调零”旋钮，使指针归零，以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警，应及时检查。
4、在测量某电路电阻时，必须切断被测电路的电源，不得带电测量。
5、使用万用表进行测量时，要注意人身和仪表设备的安全，测试中不得用手触摸表笔的金属部份，不允许带电切换档位开关，以确保测量准确，避免发生触电和烧毁仪表等事故。

## Slide 24: 弯尖头防静电镊子

## Slide 25
配合焊接集成电路片，或安装更换零部件

## Slide 26: 直尖头防静电镊子

## Slide 27
适用于在狭窄处提取零件

## Slide 28: 电烙铁

## Slide 29
新烙铁使用前，应用细砂纸将烙铁头打光亮，通电烧热，蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝，使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做，可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑，可用钢挫挫去表层氧化物，使其露出金属光泽后，重新镀锡，才能使用。
电烙铁要用220V交流电源，使用时要特别注意安全。应认真做到以下几点：
电烙铁插头最好使用三极插头。要使外壳妥善接地。
使用前，应认真检查电源插头、电源线有无损坏。并检查烙铁头是否松动。
电烙铁使用中，不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时，可用布擦掉。不可乱甩，以防烫伤他人。
焊接过程中，烙铁不能到处乱放。不焊时，应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上，以防烫坏绝缘层而发生事故。
使用结束后，应及时切断电源，拔下电源插头。冷却后，再将电烙铁收回工具箱。

## Slide 30
焊锡和助焊剂
焊接时，还需要焊锡和助焊剂。
（1）焊锡：焊接电子元件，一般采用有松香芯的焊锡丝。这种焊锡丝，熔点较低，而且内含松香助焊剂，使用极为方便。
（2）助焊剂：常用的助焊剂是松香或松香水（将松香溶于酒精中）。使用助焊剂，可以帮助清除金属表面的氧化物，利于焊接，又可保护烙铁头。焊接较大元件或导线时，也可采用焊锡膏。但它有一定腐蚀性，焊接后应及时清除残留物。
辅助工具
为了方便焊接操作常采用尖嘴钳、偏口钳、镊子和小刀等做为辅助工具。应学会正确使用这些工具。

## Slide 31
焊接方法。
焊接 检查 剪短
（1）右手持电烙铁。左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线。焊接前，电烙铁要充分预热。烙铁头刃面上要吃锡，即带上一定量焊锡。
（2）将烙铁头刃面紧贴在焊点处。电烙铁与水平面大约成60℃角。以便于熔化的锡从烙铁头上流到焊点上。烙铁头在焊点处停留的时间控制在2～3秒钟。
（3）抬开烙铁头。左手仍持元件不动。待焊点处的锡冷却凝固后，才可松开左手。
（4）用镊子转动引线，确认不松动，然后可用偏口钳剪去多余的引线。
焊接时，要保证每个焊点焊接牢固、接触良好。要保证焊接质量。

## Slide 32
虚焊是焊点处只有少量锡焊住，造成接触不良，时通时断。假焊是指表面上好像焊住了，但实际上并没有焊上，有时用手一拔，引线就可以从焊点中拔出。这两种情况将给电子制作的调试和检修带来极大的困难。只有经过大量的、认真的焊接实践，才能避免这两种情况。
焊接电路板时，一定要控制好时间。太长，电路板将被烧焦，或造成铜箔脱落。从电路板上拆卸元件时，可将电烙铁头贴在焊点上，待焊点上的锡熔化后，将元件拔出。
焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术，需要多多练习才能熟练掌握。

## Slide 33: 吸锡器

## Slide 34
胶柄手动吸锡器的里面有一个弹簧，使用时，先把吸锅器末端的滑杆压入，直至听到“咔”声，则表明吸锡器已被固定。再用烙铁对接点加热，使接点上的焊锡熔化，同时将吸锡器靠近接点，按下吸锡器上面的按钮即可将焊锡吸上。若一次未吸干净，可重复上述步骤。

## Slide 35: 胶枪

## Slide 36
热熔胶枪，具有精确的开断效果、多种多样的喷嘴，可满足不同生产线的要求、独特的滤网设计，有利于清洗等特点。一般的热熔胶枪长时间在300℃高温下使用都不会发生变形，接头经久耐用。所以热熔胶机广泛用于电子厂、食品厂、包装厂、等热熔胶条黏结产品。

## Slide 37: 热缩管

## Slide 38
使用: 生产时把热缩管加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。
收缩比例：2：1
收缩温度：84℃～120℃
工作温度：-55℃～125℃
防火等级：VW-1

## Slide 39: 扎带枪

## Slide 41: 勾刀

## Slide 42
适用范围：本刀具适用于 装饰板材、有机玻璃、亚克力板、pvc板等各种板材的简易非精准裁剪 以及边口削平。（3MM以下厚度的亚克力板 比较适合，更厚的板裁剪会很比较难切，需要多次用力划，而且有可能划的深度不够，导致咩裂板材 ）；
使用方法：
（1）把尺子按在板上，用勾刀顺尺子在板上刮出一道直线缺口，
2毫米以上的尽量多划几次，有些深度。
（2）把尺子勾刀移开；
（3）把划上缺口的亚克力板，直线缺口向上，放在直边直角的工作台上；
（4）把亚克力板的直线缺口，对准台边的直线；
（5）台面上用手按住，另外一边用手住下一按，
ABS 有机玻璃立即齐口断开。
（切记用刀尖勾，不能用刀刃）

## Slide 43: 电钻

## Slide 44: 压接钳

## Slide 45: 接线