## Slide 1
产生二维码位图文件。
这里以智博官网地址为例（网站尚未开通）

## Slide 2
用windows自带绘图板打开刚刚下载的二维码文件（格式为PNG）
保存为单色位图

## Slide 3
从CorelDRAW中导入刚刚保存的单色位图

## Slide 4
进入跟踪位图功能（提取矢量）

## Slide 5
执行跟踪（获取矢量边框）

## Slide 6
保存跟踪结果到矢量文件

## Slide 7
导出为AI格式矢量文件

## Slide 8
导入刚刚的ai格式矢量文件

## Slide 9
调整大小到20mm左右，具体视你制作的二维码的信息容量。
黑框表示填充外边框，橙色框表色内边框
黑框内没有黄色框表示实心。

## Slide 10
设定雕刻类型：区域粗雕刻
雕刻深度0.1mm，其他默认

## Slide 11
刀具：0.15mm平底刀（激光）
大家也可以选0.1mm，或0.2mm平底尖刀，差异不大，具体差异自己细心观察体会

## Slide 12
吃刀深度0.1mm
路径间距0.1mm

## Slide 13
兜边量0.03mm

## Slide 14
刀路示意图（蓝色）

## Slide 15
最终效果示意图（加工过程模拟）

## Slide 16
后续步骤，导出gcode以及gcode转码等，大家都已经非常熟悉，不再赘述！