## Slide 1
此PPT演示使用CopperCAM生成CNC刀路，
请先确认CopperCAM与PHPnow有无正确安装以及设置

## Slide 2
智博3D打印机
导入PCB Gerber文件

## Slide 3
智博3D打印机
导入PCB Gerber文件
一个完整的输入会有3部分内容
1：线路，2：板边，3：焊盘

## Slide 4
智博3D打印机
生成板边刀路
打开gerber文件时，软件会自动识别出板边，这是只有选择是即可生成板边刀路。

## Slide 5
智博3D打印机
生成板边刀路
如果上一步没有选择板框自动刀路，这里可以手工增加板框刀路。

## Slide 6
智博3D打印机
文字刀路处理
可以用这种方法生成单线条文字

## Slide 7
智博3D打印机
文字刀路处理
可以用这种方法生成双线条文字

## Slide 8
智博3D打印机
生成线路雕刻刀路
点一下这个图标，生成雕刻刀路
刀路隔离数设置，次数多费时，但更可靠

## Slide 9
智博3D打印机
生成线路雕刻刀路
左边隔离数为1，右边隔离数为2

## Slide 10
智博3D打印机
生成过孔刀路
点击一下这个按钮
此处输入过孔直径0.8mm
简简单单两步即可生成过孔刀路，无需导入过孔drill文件

## Slide 11
智博3D打印机
至此，板边刀路，雕刻刀路，钻孔刀路均已完成

## Slide 12
智博3D打印机
此处输入0.4，单位是mm，这样铣削边框的刀（0.8mm直径）从坐标（0，0）开始
坐标原点调整（板框余白调整）

## Slide 13
智博3D打印机
坐标原点调整（板框余白调整）
此时弹出对话框，请选择 No

## Slide 14
智博3D打印机
预览
切换显示效果，可以预览到加工后的样子

## Slide 15
智博3D打印机
导出NC代码
输出雕刻刀路（隔离层）到文件 “CopperCAM1.iso”
自动输出的是CopperCAM1.iso，需要手工改名

## Slide 16
智博3D打印机
导出NC代码
输出板边和钻孔刀路到文件 “CopperCAM2.iso”
自动输出的是CopperCAM1.iso，需要手工改名

## Slide 17
智博3D打印机
Gcode转码（转为智博3D打印机可读格式）
把上一步生成的刀路文件CopperCAM1.iso和CopperCAM2.iso拷贝到PHP调试器的文件夹中。
PHPnow为绿色软件，解压后请按照软件说明执行相应批处理文件即可。

## Slide 18
智博3D打印机
Gcode转码（转为智博3D打印机可读格式）
在浏览器中访问 localhost 网页，
或者访问 http://127.0.0.1/
点击 3:CNC雕刻PCB(copperCAM)

## Slide 19
智博3D打印机
Gcode转码（转为智博3D打印机可读格式）
把刚刚copperCAM生成的2个刀路文件放到PHPnow的文件夹htdocs中
选好参数，并点击“线路雕刻”，或者“打孔与板边切割”

## Slide 20
智博3D打印机
Gcode转码（转为智博3D打印机可读格式）
Ctrl+A全选，并Ctrl+C复制出代码

## Slide 21
智博3D打印机
Gcode转码（转为智博3D打印机可读格式）
把代码粘贴到Repetier Host中
此处可以保存代码，方便下次直接调用。

## Slide 22
至此Gcode文件已经生成，
请回到概述教程完成线路雕刻，以及板边和打孔