## Slide 1
安装 protel DXP 2004 汉化破解版

## Slide 2
设置中文版界面
这里勾选后，重启即可进入protel中文版

## Slide 3
新建一个PCB项目

## Slide 4
在新建PCB项目中添加一张原理图

## Slide 5
在库文件中查找零件
放进原理图
打开库文件页面
在新建的原理图中添加器件

## Slide 6
放上导线
放上电源和地，以及插针，这样原理图就完成了
在新建的原理图中添加导线，下图是我们的Z轴光电传感原理图

## Slide 7
http://wenku.baidu.com/view/d5c63309763231126edb110c.html?re=view
难点在于有时候器件不是通用件，库比较难找，或者找不到与实物相符合的封装。

## Slide 8
生成网表，给布板用

## Slide 9
更新网表，此时pcb图会自动调用并刷新原理图生成的网表文件。
项目下的Pcb图纸要先保存一下
把原理图中的最新网表更新到布板文件中

## Slide 10
点击执行变化，系统会自动转到PCB界面
把原理图中的最新网表更新到布板文件中

## Slide 11
进入PCB界面，选择 keepoutlayer图层，
绘制电气边界
进入布板界面，绘制PCB外形

## Slide 12
线宽0.5mm（20mil），安全距离0.6mm
设置布线规则（针对PCB雕刻工艺特点，线宽和线距相比印刷板要来的大），

## Slide 13
焊盘改为1.8外径，0.9内径
设置布线规则（针对PCB雕刻工艺特点，焊盘也比较大，不容易脱落）

## Slide 14
设置PCB走线层数
这里设置为单面板，正面放置器件，背面走线（DIP插针器件）

## Slide 15
板层显示与颜色管理

## Slide 16
选择公制单位(毫米mm)，默认为英制（微英寸mil）
两者相差25.4倍

## Slide 17
器件初步布局（自动布局）

## Slide 18
器件初步布局（自动布局）

## Slide 19
初步布线（自动布线）

## Slide 20
布线规则设置
器件面（正面）不走线，
焊接面（背面）走线方向任意

## Slide 21
自动布线会有一些走线没有布通，或者不合理，
需要手工修改走线（交互式布线按钮）

## Slide 22
选择刚刚完成并保存的PCB布板文件，输出Gerber文件

## Slide 23
Gerber文件设置
单位选择毫米
格式选择两位小数
Bottom面记得勾选镜像，否则雕刻出来是反的
包含板外形数据

## Slide 24
找到刚刚产生的Gerber文件所在的文件夹
在protel项目文件夹中找到CAM文件，点击鼠标右键，选择打开资源管理器，即可找到gerber文件所在文件夹。
下一步就是进入copperCAM中打开这个文件夹，选中相应的gerber文件即可