## Slide 1
安装 copperCAM中文破解绿色版

## Slide 2
姓名，序列号，随便填点什么才算破解成功，
不然导出的数据是不完整的，
对绿色版进行破解

## Slide 3
长度 选择毫米(mm); 速度选择毫米/分钟(mm/min).
这与我们3D打印机的Gcode执行单位是一致的
单位设置

## Slide 4
刀具设置，共设置三把刀
第1把刀具是雕刻刀，我们实际用的是0.2mm10°平底尖刀。在这里请选择0.3mm的圆柱刀，不做过多解释，经验而已。
速度选择1mm/min，这是指雕刻刀的下刀速度，并非雕刻速度。另外这个值一定不能变，否则后面替换时会出问题
第3把刀具是0.8mm玉米铣刀，用来切割板边。
速度选择1mm/min，这是玉米铣刀的下刀速度，并非切割速度，同样这个值一定不能变，否则后面替换时会出问题，真实的速度会有另外一个程序来给出
第2把刀具是微型钻头。
速度选择2mm/min，这是钻头的Z向进给速度，同样这个值一定不能变，否则后面替换时会出问题，真实的速度会有另外一个程序来给出

## Slide 5
雕刻，打孔，切割工艺参数选择
1.雕刻深度
3.雕刻速度
4.切割深度
5.切割速度
6.钻孔深度
这几项预设值一定要严格按照下表设置，真实值会在网页中让大家选择。
1：雕刻深度 0.13mm 2：雕刻速度 6 mm/min
3：切割深度0.9mm 4：切割速度 300 mm/min
5：钻孔深度 1.1mm
2.偏移距离
刀具1
刀具3
刀具2

## Slide 6
1：输出数据格式选择 ISO G-code for CNC
2：Z轴抬刀高度一定要设置2mm，
实际值会在PHP网页中重新设定，这里一定填2mm
3：输出文件夹自己设定
4：“然后执行”中选择记事本打开即可
数据输出格式，以及抬刀高度

## Slide 7
设置到此完成
下一页开始导入Gerber文件

## Slide 8
导入由Protel等PCB软件生成的Gerber文件

## Slide 10
生成板边刀路

## Slide 11
点一下这个图标，生成雕刻刀路
刀路隔离数设置，次数多费时，但更可靠

## Slide 12
左边隔离数为1，右边隔离数为2

## Slide 13
点一下这个图标，生成钻孔刀路
过孔直径输入0.8

## Slide 14
至此，板边刀路，雕刻刀路，钻孔刀路均已完成

## Slide 15
此处输入0.4，单位是mm，这样铣削边框的刀（0.8mm直径）从坐标（0，0）开始
调整PCB加工时的原点坐标，防止3D打印机XY坐标出现负值

## Slide 16
此时弹出对话框，请选择 No

## Slide 17
切换显示效果，可以预览到加工后的样子

## Slide 18
输出雕刻刀路（隔离层）到文件 “CopperCAM1.iso”
自动输出的是CopperCAM1.iso，需要手工改名

## Slide 19
输出板边和钻孔刀路到文件 “CopperCAM2.iso”
自动输出的是CopperCAM1.iso，需要手工改名

## Slide 20
把CopperCAM1.iso和CopperCAM2.iso拷贝到PHP调试器的文件夹中

## Slide 21
在浏览器中运行 coppercam.php
选好参数，并点击“线路雕刻”，或者“打孔与板边切割”

## Slide 22
把生成的代码拷贝出来

## Slide 23
把拷贝的代码，放到Repetier Host中

## Slide 24
对刀一定要对到0.01mm级别。目前已经加了蜂鸣器对刀功能，对刀更加方便。向下0.01mm蜂鸣器响，向上0.01mm蜂鸣器不响即可。
另外覆铜板厂家较多，最好选择背面标记“E”或“HS”的覆铜板，标记“ZD”的覆铜板雕刻出来的效果不好。
对刀，使得刀具与覆铜板正好刚刚接触上

## Slide 25
最后一步就是打开主轴电机电源，注意为了防止启动瞬间把刀尖碰坏，建议抬升10mm再开主轴电机，然后再下降10mm，刀尖正好接触上覆铜板，最后开始执行雕刻任务即可。
雕刻完成后，Z轴会向上抬升10mm，如果想再重复雕刻一遍，记得把Z轴下移10mm，使刀尖回位