## Slide 1
开槽位置与形状可以手绘，也可以从AutoCAD中导入。
要求不高的直接在Jdpaint中手绘即可。
要求精确的参见下一页，导入DXF文件。

## Slide 2
原始数据可以用autoCAD绘制，也可以通过pro-e,solidworks等3D软件的工程图功能导出。我们这个LCD面板是从3D软件直接导出为DXF格式。
不会3D建模软件的朋友也没有关系，用autoCAD绘制即可

## Slide 3
假设零件长方形外形已经是现成的，只需加工内部特征，
框选所有内部特征

## Slide 4
2. 选择刀具：
[平底]-1.2
3. 雕刻深度：0.6
4.吃刀深度：0.3
5.半径补偿：向内
6. 表面高度：10
点击菜单
【刀具路径】
->【轮廓雕刻】
7. 确定
说明：
1.刀具一定要选择[平底]，直径可以根据需要调整
2.雕刻深度可以根据你的需要来，但表面高度一定要设为10
3.吃刀深度根据材料加工特性来，材料越坚硬，单次吃刀深度越小
4.开视窗开孔时半径补偿：向内；铣外形时半径补偿：向外

## Slide 5
绿色刀路路径已经生成，这种刀路效果属于阴刻，下页介绍阳刻
点击菜单【刀具路径】->【加工过程模拟】后，可以旋转一定角度观看效果，

## Slide 6
点鼠标右键选择俯视图可以摆正观察

## Slide 7
输出刀路以及转码成Gcode请见单独教程
有几点需要提醒；
1：刀路输出原点可以选择“路径左下角”，或者也可以“拾取二维点”。二维点要比路径左下角偏左偏下。防止刀路出现负坐标。
2：转码程序选择“4:CNC雕刻/切割/开槽/浮雕(JDpaint)”中的“单线开槽刀路”。